## Slide 1
教师数据采集：228 条合格示范完成验证
ECO65＋ZhiXing，LIBERO Spatial，多任务脚本教师与正式采集
技术路线
脚本教师规划
新场景回归准入
正式采集与审核
LeRobot 转换验证
教师开发与准入
完成罐入篮扩展，逐项开发 Spatial 教师
完善抓取点、搬运净空与阶段到位判断
每任务 3 次回归，至少 2 次合格才放行
5 个任务入选，task8 回归失败未入库
采集与数据质量
原生场景复位，失败与中断原样留存
双 RGB＋语言＋状态，记录 7 维动作
物理审核与动作回放，LeRobot 全量读回
原始像素误差 0，训练／验证／测试隔离
五个采集任务各保留 1 段 MP4
正式数据结果
310 次尝试，228 条准入，82 次未入库
任务 | 训练 | 验证 | 合计
0 | 22 | 7 | 29
2 | 30 | 7 | 37
3 | 48 | 9 | 57
5 | 47 | 10 | 57
6 | 42 | 6 | 48
合计 | 189 | 39 | 228
170,724 动作帧，341,448 张双视角图像
1 / 2
Notes: 范围是教师开发、数据采集及整理，不涉及量化部署。阶段2先完成罐入篮12条正式试采，9训练/3验证；阶段4继续扩展16条，12训练/4验证。阶段4 Spatial首轮逐任务一次试采，成功task0/2/3/5/6/8，即6/10，属于脚本教师结果。正式采集前登记每个候选任务3个新场景回归，至少2/3完整审核通过才放行。task0与task2各2/3，task3/5/6各3/3，task8为0/3因此排除。未进入正式训练的是task1/4/7/8/9。正式采集初始300次尝试加独立验证补采10次，总310次，228条准入，82未入库含6次关机中断，失败不替换。
任务0训练22验证7合计29，任务2训练30验证7合计37，任务3训练48验证9合计57，任务5训练47验证10合计57，任务6训练42验证6合计48。合计189训练39验证228。训练141270动作帧，验证29454，总170724，双相机图像341448。五任务均达到至少20训练+4验证准入门槛。训练、验证按episode隔离，保留测试种子不参与采集、统计或选模。
示范保存双256×256 RGB（agentview与腕部）、任务语言、8D接口状态（TCP xyz/rotvec+两关节量）、7D归一化OSC动作（位移、旋转、夹爪），T动作配T+1观测。网络实际输入图像和语言，8D数值状态未进入本轮模型条件。新增任务感知初始化物理审查，检查合法叠放、穿透、支撑、稳定性；每条示范需正常进程退出、教师成功、原物理审计、动作回放、数据结构及时序一致。
LeRobot转换时定位到逐episode写入缓存不断累积图像字节的问题。新转换版本仅恢复164条完整提交前缀，剔除未提交尾部，逐episode释放写入缓存，完成所有228条。完整读回核验数值、原始像素、语言、时间、终止、分割统计、动作块与padding，故意损坏拒绝检查通过，原始像素误差0，原文件哈希保持一致。正式五任务每任务1段MP4，保留原始成功及失败证据。
未把早期罐数据隐式混入本轮五任务正式数据。
资料来源（服务器资料的本地核对副本）：
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/4-multi-task-collection/README.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/versions/collection_20261005_r4/方案.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/reports/teacher_regression_20261005_r1.json
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/采集完成与转换恢复记录_20261007_r1.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/当前版本与文件索引_20261008_r2.md

## Slide 2
π0.5 LoRA 微调实现与验证结果
pi05_libero 基座，JAX/Flax，ECO65＋ZhiXing，2026-10-08
技术路线
基座模型＋示范数据
语言与动作专家 LoRA
固定验证与选模
独立重载与闭环验证
微调实现
双 RGB＋语言输入，预测 10 步动作块
语言与动作专家 LoRA，冻结其他参数
任务均衡，Batch 4，10,000 步，122.7 分钟
每 2,000 步验证，选中 checkpoint 10000
独立重载：参数一致，同噪声预测误差 0
任务均衡验证损失下降 93.3%
Chart: 
| 0 | 2k | 4k | 6k | 8k | 10k
任务均衡验证损失 | 0.30262 | 0.03767 | 0.02966 | 0.025129 | 0.02154 | 0.020353
训练步数
闭环验证：微调模型 0/200
10 个任务各 20 次，220 步主预算
策略 | 成功 | 成功率
ECO65＋ZhiXing 微调 | 0/200 | 0.0%
ECO65＋ZhiXing 原始 | 3/200 | 1.5%
ECO65＋Panda 原始 | 132/200 | 66.0%
Panda 原始 | 151/200 | 75.5%
训练与权重重载已完成，策略效果未达标。
有效初态 0/175，教师最快需 528 步。
损失下降尚未转化为闭环成功，适配未验收。
2 / 2
Notes: 阶段3先用单任务数据完成300步LoRA，检查点保存/独立重载/恢复通过，闭环0/3。正式训练只用本轮放行228条五任务数据，不隐式混入旧单任务示范。pi05_libero JAX/Flax；语言Gemma2B与动作专家300M各加入LoRA，所有非LoRA参数冻结包括视觉。discrete_state_input=False，8D状态仅保留接口，模型条件为双图像与语言。动作horizon10，动作接口7D，不重复delta转换。batch4、10000更新、AdamW、峰值LR1e-4、warmup200、梯度裁剪1、EMA关闭。任务均衡轮转采样。验证每episode固定4个时刻与固定噪声，2000步一次，按任务均衡验证loss选模，不用测试调参。
10000步2026-10-07 23:45:21完成，耗时7363.993秒即122.7分钟。基线validationloss0.3026168496，2000/4000/6000/8000/10000分别0.0376695402/0.0296598517/0.0251290328/0.0215403060/0.0203528642，下降约93.3%。图中数值为源数据取9位小数，标签显示3位小数。20个LoRA叶子更新，非LoRA字节保持不变，所有训练指标有限，准备/小试/训练/重载退出0。独立重载参数字节相同，同固定噪声预测最大误差0，10001步恢复检查未覆盖原权重。权重位于远端/mnt/data/vla-policy/openpi/agent-work-space/5-final-train/runs/spatial_lora_20261007_r1/checkpoint/10000/，params为Orbax/OCDBT完整基座与LoRA合并参数树，附带assets归一化统计和train_state恢复信息。
四组10任务×20次，总800次，20Hz仿真，预测10执行5，220步主预算。每组每task首条另作650步延长诊断不计主成功。闭环LoRA0/200、原始ECO65+ZhiXing3/200、原始ECO65+Panda132/200、原始Panda151/200，均进程异常0，逐seed对象reset哈希配对相同。已训练5任务和未训练5任务均0/100。25/200无效初态留在分母，有效初态175；LoRA有效仍0/175。固定分母本轮成功率上限87.5%，≥90%验收不可达，不能借此掩盖模型低成功率。准入教师最早528步，全超220步，task6微调延长在559步原生目标成立，不计主成功、不代表稳定放置认证。预算不匹配已确认，但尚未证实所有失败的唯一根因。44个模型闭环MP4完整解码与SHA核验。使用冻结随机reset及手动渲染域，不是官方初态benchmark。
结论是数据与训练工程链路完成，ECO65+ZhiXing高成功率策略适配尚未验收。本演示仅展示教师采集与微调工作，不包含量化部署。
资料来源（服务器资料的本地核对副本）：
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/3-lora-validation/README.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/versions/lora_20261007_r1/方案.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/reports/training_complete_verified_20261008_r1.json
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/runs/closed_loop_readback_20261008_r2/verified_results.json
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/闭环测试恢复与完成记录_20261008_r2.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/当前版本与文件索引_20261008_r2.md