## Slide 1
π0.5 微调已完成，闭环适配仍未通过
ECO65＋ZhiXing，5 个训练任务与 10 个测试任务，2026-10-08
训练实现
228 条示范，189 训练／39 验证
任务 0、2、3、5、6，双 RGB＋语言
π0.5 基座，JAX/Flax LoRA
语言与动作专家更新，视觉参数冻结
Batch 4，10,000 步，耗时 122.7 分钟
Checkpoint 10000，保存与独立重载通过
任务均衡验证损失下降 93.3%
Chart: 
| 0 | 2k | 4k | 6k | 8k | 10k
任务均衡验证损失 | 0.30262 | 0.03767 | 0.02966 | 0.025129 | 0.02154 | 0.020353
训练步数
闭环结果：微调模型 0/200
10 个任务各 20 次，220 步主预算
策略 | 成功 | 成功率
ECO65＋ZhiXing 微调 | 0/200 | 0.0%
ECO65＋ZhiXing 原始 | 3/200 | 1.5%
ECO65＋Panda 原始 | 132/200 | 66.0%
Panda 原始 | 151/200 | 75.5%
175 个有效初态中仍为 0 成功。
教师最快需 528 步，预算不匹配是已知限制。
高成功率适配目标 ≥90%，当前尚未达标。
1 / 2
Notes: 训练实现：正式310次采集尝试，228条准入，覆盖Spatial task 0/2/3/5/6，189训练与39验证，170724动作帧，双256×256 RGB，7维OSC动作。网络输入为图像和语言，discrete_state_input=False。原始pi05_libero，Gemma 2B语言与300M动作专家LoRA，视觉和其余非LoRA参数冻结。Batch4，AdamW，峰值LR1e-4，warmup200，10000步。训练耗时7363.993秒，即122.7分钟。全流程含准备、小规模验证、重载为135.2分钟。选模固定任务均衡验证，checkpoint10000。基线验证loss0.3026168496，最后0.0203528642，下降93.2744%。非LoRA哈希不变，独立重载参数字节与固定噪声预测一致。权重位于远端 /mnt/data/vla-policy/openpi/agent-work-space/5-final-train/runs/spatial_lora_20261007_r1/checkpoint/10000/。
闭环：四组各10任务×20次，共800次，20Hz控制，预测10步/执行5步，220步主预算，首例650步仅诊断。无效初态不重采，每组25无效、175有效，固定200分母，成功率上限87.5%。LoRA有效初态0/175，不能将全部失败归因于预算或初态。教师228条均在220步以后到达原生目标，最早528步。LoRA task6扩展首次在559步达到目标，不计主成功。该测试使用冻结随机复位协议，非官方LIBERO init-state benchmark。测试10任务包含5个未训练任务。已保留44个MP4。图表数值源于下列核对结果，不将loss下降视为闭环验收。
资料来源（服务器工作目录的本地核对副本）：
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/reports/training_complete_verified_20261008_r1.json
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/runs/closed_loop_readback_20261008_r2/verified_results.json
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/闭环测试恢复与完成记录_20261008_r2.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/采集完成与转换恢复记录_20261007_r1.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/reports/teacher_timing_diagnostic_20261008_r1.json

## Slide 2
INT4 部署链路已跑通，显存降至 4.47 GB
原始 π0.5＋Panda，A100 40 GB，本页未使用 ECO65 微调权重
量化实现
ModelOpt AWQ/GPTQ 校准，显式 INT4 ONNX
全 Linear 覆盖 451 层，其余类型保留浮点
部署实现
vision、prefix、action_step 三个 TensorRT 引擎
10 轮去噪，HTTP 推理与 LIBERO 闭环已打通
A100 对照结果，Spatial 10 任务 × 3 次，220 步预算
模型版本 | 成功率 | 显存峰值 GB | 请求 P99 ms | 数值门槛
TensorRT 浮点 | 25/30（83.3%） | 8.12 | 93.23 | 通过
Prefix AWQ INT4 | 25/30（83.3%） | 5.49 | 92.93 | 通过
Prefix GPTQ INT4 | 27/30（90.0%） | 5.44 | 93.73 | 未通过
全 Linear AWQ INT4 | 24/30（80.0%） | 4.47 | 106.76 | 通过
全 Linear GPTQ INT4 | 29/30（96.7%） | 4.47 | 101.78 | 未通过
全 Linear GPTQ：29/30，显存较浮点下降约 45%，数值门槛未通过。
尚无方案通过全部验收，20 Hz 实时与 8 GB 实物部署尚未验收。
显存为 NVML 整卡峰值。P99 为 128 次串行 HTTP 请求，含服务端处理，不含图像采集与编码。
2 / 2
Notes: 部署分支独立于ECO65微调：使用原始 pi05_libero BF16、Panda/PandaGripper，未加载本页上一页的微调权重。ModelOpt完成AWQ/GPTQ校准和显式INT4 ONNX，TensorRT模块化为vision、prefix、action_step，10轮flow去噪，HTTP服务接LIBERO。旧版本仅prefix INT4，完整版本量化图中可达451个Linear（vision163/prefix121/action167）；embedding、卷积、bias、norm保留浮点，不代表所有参数均为4bit。A100-SXM4-40GB复建9个引擎，TensorRT10.13.3.9，SM80，strong typing，TF32关闭，workspace2GiB，OPT3。同批固定源权重与ONNX，没有在A100重新校准。
A100五组各30集共150集，Spatial10任务、官方初态索引0/1/2，20Hz仿真，预测10步执行5步，主预算220步。150个MP4完整解码通过，进程均正常，无OOM。成功率与上一页自定义随机复位800集不可直接比较。A100未测试原始PyTorch，不混用4090历史数据。显存为NVML整卡十进制GB生命周期峰值，包含加载/热身/数值回归/闭环。时延为20次热身后128次固定观测串行HTTP请求的P99，包含服务端JSON/预处理/三引擎10轮去噪/反归一化/响应，不含相机采集、base64编码、渲染，非1000次请求旧基准。
全Linear GPTQ显存4.470669312GB，相比浮点8.123908096GB下降44.97%，P99为101.7770ms，相比浮点93.2327ms没有提升。数值门槛为128固定观测与30初始观测两组共同通过。GPTQ旧版和全Linear版闭环门槛达到27/30，数值误差未达标。全Linear GPTQ动作P99误差0.051847>0.05、夹爪差异1.172%>0.5%，初始观测越界增量4.809524pp>1pp。AWQ数值通过，闭环不足27/30。暂无同时通过误差与闭环的量化方案。A100测试只证明工程链路与相应实验结果，8GB目标GPU、实物、20Hz实时部署均未验收。完整部署需进一步误差诊断与目标设备验证，不能将29/30单独解释为ECO65适配完成或实物部署完成。
资料来源（服务器工作目录的本地核对副本）：
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/a100_comparison_20261008_r1/comparison.json
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/a100_comparison_20261008_r1/A100模型综合对比.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/a100_closedloop_20261008_r1/A100统一闭环测试记录.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/6-model-inference/当前实施索引_20261008_r2.md