## Slide 1
π0.5 TensorRT 量化部署
原始 pi05_libero 权重，采用 AWQ／GPTQ INT4，Panda＋PandaGripper 验证
技术路线
原始 π0.5
浮点权重
真实任务观测
校准激活
AWQ／GPTQ
INT4 权重量化
ONNX 导出
TensorRT 引擎
完整推理
LIBERO 闭环
阶段 | 已完成工作 | 执行证据
T0–T1 浮点基线 | 固定三模块接口，保留 10 轮去噪 | 同环境 TensorRT float
T2 量化校准 | 2,000 条观测校准，逐层打包核验 | 旧 prefix：121 个 Linear
T3–T4 部署验证 | 原生引擎、独立重载与资源测量 | 121/121 源层实际执行
全 Linear／A100 | 扩展视觉与动作专家，重建 9 个引擎 | 451 个 Linear，150 集闭环
导出与兼容：修复 opset／类型问题，按 A100 硬件重新构建引擎
执行与精度：追踪编译融合后的源层，保留夹爪边界漂移失败项
非 Linear 参数与激活保留浮点，控制器和 10 轮去噪设置保持不变
Notes: 范围：仅展示量化部署工作。使用原始pi05_libero，不使用ECO65＋ZhiXing微调模型。
来源：/mnt/data/vla-policy/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/trt_t0_t2_20261007_r1/T0-T2实施记录.md
来源：同根目录versions/trt_t3_20261007_r1/T3实施记录.md，以及versions/trt_t4_20261007_r1/T4闭环与资源对比记录.md
来源：同根目录versions/trt_full4_20261007_r1/全Linear量化快速验证结果.md，以及versions/a100_closedloop_20261008_r1/A100统一闭环测试记录.md
旧校准选2000条观测，128条为相关回归样本。新增视觉／专家快速校准使用200条已有观测且覆盖10个去噪时刻。
451表示图可达Linear，非所有参数。embedding、卷积、bias、norm等继续浮点。T1越界率增量1.116071个百分点高于1个百分点，用户允许推进不改判通过。
T4各组1000次连续推理、120集主闭环。T3原生引擎121/121源层实际执行，独立重载动作最大差0。A100五组各30集，150集。

## Slide 2
量化压缩有效，全 Linear 推理更慢
A100-SXM4-40GB，LIBERO Spatial，每模型 10 个任务 × 3 个固定初态
模型 | 闭环成功率 | 设备显存峰值 | 请求 P99
TensorRT float | 25/30，83.3% | 8.12 GB | 93.23 ms
旧 AWQ（prefix） | 25/30，83.3% | 5.49 GB | 92.93 ms
旧 GPTQ（prefix） | 27/30，90.0% | 5.44 GB | 93.73 ms
全 Linear AWQ | 24/30，80.0% | 4.47 GB | 106.76 ms
全 Linear GPTQ | 29/30，96.7% | 4.47 GB | 101.78 ms
全量化相对旧量化：显存约降 18%，请求 P99 增加约 9%–15%
新增耗时集中在视觉编码与 10 轮动作专家
引擎中的反量化、浮点权重读写及融合差异可解释额外开销
GPTQ 数值门槛未通过，AWQ 闭环未达 27/30，20 Hz 与实机尚未验收
P99：预热后 128 个相同观测请求，含 HTTP 与完整模型，不含图像编码、相机或仿真渲染
显存：整卡生命周期峰值，GB 按 10⁹ 字节计。30 集为开发测试
Notes: 来源：/mnt/data/vla-policy/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/a100_comparison_20261008_r1/comparison.json
该文件SHA256：8decef2c9c08c7adde07f9cedf176cfe59668eac25fe2b78834e393a70c9f0ae
源A100测试manifest SHA256：68e55030753fd346559c69351f9d820fbee5133e25d350490ab256cc2a3a3cd3
相同初态、种子、控制器、10次去噪及同环境float对照。P99来自20次预热后128个预编码观测串行请求，模块均值不能与P99相加。
原始PyTorch本轮A100未测，因此没有混入历史4090的24/30、8.26GB、241.86ms。
同输入模块均值ms：float 13.34/21.86/42.42，旧AWQ 13.17/26.58/42.01，旧GPTQ 13.24/25.44/42.18，全AWQ 17.57/26.59/49.31，全GPTQ 16.03/25.36/48.36，分别为vision、prefix、10轮expert。
按用户表格舍入值：全AWQ视觉/专家增量4.40/7.30ms，全GPTQ2.79/6.18ms。prefix基本不变。全AWQ请求P99增加14.9%，全GPTQ增加8.6%。
来源：versions/project_summary_20261008_r1/summary_evidence.json的A100引擎统计。视觉各55个可识别独立DQ，动作专家各77个，后接浮点GEMM。额外开销各占多少ms未做逐kernel归因。
TensorRT官方INT4 WoQ：https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/10.x.x/inference-library/work-quantized-types.html#weight-only-quantization
全GPTQ闭环29/30但旧128观测运动P99=0.051847、夹爪分歧15/1280超限，新30初态越界增量+4.809524pp超限。旧GPTQ夹爪7/1280超限。AWQ数值通过但闭环<27/30。
20Hz目标为完整单请求P99≤50ms及串行处理能力≥20组/s，目前尚未达到。仿真时间20Hz不能替代推理验收。