## Slide 1
睿尔曼 ECO65＋知行 Gripper 建模与控制验证
MuJoCo、robosuite 与 LIBERO 仿真实现
机械臂与夹爪建模
ECO65 六轴模型含惯量、关节限位与力矩执行器
知行双指采用单驱动、联动约束与四连杆结构
接口与工具坐标统一
接入机器人及夹爪注册，使用 OSC 末端位姿控制
统一开合语义，核对实际 TCP 与腕部相机几何
独立控制验证与失败定位
用固定平移、旋转目标检查误差、限位和接触
逐阶段验证抓持、悬空保持、搬运与稳定投放
ECO65＋知行双视角仿真
主视角与腕部视角，罐体悬空搬运
带载诊断链路可复核
CPU 隔离环境完成 14 次独立诊断
全部正常退出，保留逐物理步数值证据
数据截至 2026-10-02，配图来自 2026-10-04 后续仿真采集
Notes: 本页展示建模与控制验证阶段，不包含后续训练或推理项目。
模型实现来源：
/Users/yuyu/Documents/openpi/robosuite/models/assets/robots/ECO65-B/robot.xml
/Users/yuyu/Documents/openpi/robosuite/models/robots/manipulators/eco65_robot.py
/Users/yuyu/Documents/openpi/robosuite/models/assets/grippers/zhixing_gripper.xml
/Users/yuyu/Documents/openpi/robosuite/models/grippers/zhixing_gripper.py
控制与带载诊断来源：
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/controller_validation_20260927/ECO65基座自碰撞_问题解决记录.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/zhixing_gripper_solve/ZhiXing夹爪完善工作总结_20261002_r1.md
14次独立诊断的环境为Python 3.10与MuJoCo 3.2.6，不代表旧环境底层内存错误或生产渲染已经修复。
配图来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/4-multi-task-collection/videos/spatial_pilot_20261004_r2/object_task00_can.jpg，裁取中间搬运阶段的双视角，来自can_s56100后续采集，不是10月2日独立验证批次录像。
视频说明：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/4-multi-task-collection/videos/spatial_pilot_20261004_r2/视频索引.md

## Slide 2
主要问题、解决措施与验证效果
先排除模型和控制链路异常，再验证实际抓放能力
问题与表现 | 解决措施 | 验证效果
基座与第一连杆 持续自碰撞 | 排除关节连接处该对刚体的碰撞 保留其余自碰撞与环境碰撞 | 隔离控制测试 8/8 通过
初始末端位姿 偏差约 109 mm | 用 6D IK 对齐初始工具位姿 按实际挂载夹爪选择初始关节角 | ECO65＋Panda 基线 6/10 提升至 9/10
夹爪开合反向 联动约束残差大 | 统一 +1 闭合、−1 张开，修正六关节初始化 验证配置的闭合目标累积步长采用 0.01 | 开合语义一致 闭环残差约 0.091 mm
空载端点测力 误判为夹爪无力 | 逐物理步测双指接触力、滑移与外部支撑 校验测力口径，再验证带载悬空保持 2 秒 | 左右指 12.27/11.36 N 双侧接触持续 100%
长夹爪横移碰筐 碗体抓点误判 | 实际 TCP、夹爪和载荷包围盒共同计算净空 分段抬升、横移、下降，碗采用局部碗沿夹持 | 相同试块场景 0/3 提升至 3/3
额外关节 PD 干扰末端跟踪 | 授权 A/B 验证无额外 PD 配置，减小旋转放大 连续 5 步到位后切换，改善过冲与振荡 | 困难碗跟踪改善 仍保留失败定位
原生仿真物体抓放独立验证：罐 10/10，碗 8/10
该批碗两例失败位于初始化与接近阶段，每类至少 9/10 的门槛尚未满足。
结果限于仿真控制与脚本教师，完整策略适配及实机能力需另行评测。
Notes: 本页分别展示机械臂基础对照与知行夹爪阶段验证，不能合并为同一统计批次。
1. 基座碰撞：
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/controller_validation_20260927/ECO65基座自碰撞_问题解决记录.md
原始碰撞体穿透约12.17mm，固定y正向20mm目标仅移动约3.44mm。成对排除后的8项固定目标测试通过。该历史问题记录写作时正式XML尚未修改，后续初始位姿记录和当前robot.xml确认已落地。
2. 初始位姿：
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/initial_pose_alignment_20260927/ECO65初始位姿未对齐_问题解决记录.md
ECO65＋PandaGripper历史基线，初始位置差108.694mm、姿态差6.0071度，对齐后位置0.001mm、姿态0.0003度。LIBERO Spatial十任务各一次，seed7，成功由6/10提升为9/10，Panda参考10/10。不能标为知行夹爪成功率。
按挂载夹爪选择初始化来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/robosuite/models/robots/manipulators/eco65_robot.py。
3. 开合极性和六关节初始化：/Users/yuyu/Documents/openpi/robosuite/models/grippers/zhixing_gripper.py。速度比较及0.091mm约束残差来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/zhixing_gripper_solve/ZhiXing夹爪完善工作总结_20261002_r1.md。0.01是目标累积步长，不是mm/s。报告的历史默认值修正与当前源文件默认值不同，本页仅声明已验证配置，不声明生产默认配置。
4. 带载保持：同一总结，88.2g试块保持2秒，双侧接触100%，无外部支撑，左右指12.27N和11.36N，相对滑移1.852mm。夹持力原本存在，本阶段没有提高力上限。10N抗扰动差距仍未证明已修复。
5. 安全教师：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/zhixing_gripper_solve/安全教师路径_实现与验证记录_20261002_r1.md。0/3与3/3为相同诊断试块场景，包含几何、路径、姿态、到位保护等组合改动。原生碗直径约107mm，开口约89.6mm，采用局部碗沿夹持。
6. PD A/B：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/zhixing_gripper_solve/控制配置_AB执行与定位记录_20261002_r1.md。kp3与kp0配对实验三个困难碗完整任务0/3和1/3，B组三例均通过旧抬升/搬运阻塞阶段，后续综合教师修正不可归功于PD单因素。采用隔离profile，未切换生产默认控制配置。
底部独立验证：锁定r20，新种子52100至52109，每类10次，不替换失败。罐10/10、碗8/10。两例碗失败：52103初始化穿插约10.82mm导致弹出桌面，52104接近位置残差约10.80mm超出4mm门限。
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/zhixing_gripper_solve/真实碗罐几何接入_实现与验证记录_20261002_r1.md
/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/zhixing_gripper_solve/ZhiXing夹爪完善工作总结_20261002_r1.md。数据截至2026-10-02，不代替后续任务的新结果。