## Slide 1
ECO65 + ZhiXing 的 LoRA 训练与验证
LIBERO Spatial 五任务示范与正式闭环对照，统计截至 2026-10-08
训练实现
数据准备
228 条示范，170,724 动作帧
189 训练 / 39 验证，双视角 RGB
LeRobot 转换与全帧读回通过
LoRA 微调
π0.5 基座，batch 4，horizon 10
只更新 LoRA，视觉及其余参数冻结
五任务均衡采样，训练 10,000 步
检查点验证
独立重载预测误差 0
成功恢复执行第 10001 步
训练结果
Chart: 五任务等权验证损失
| 基座 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000
验证损失 | 0.30262 | 0.03767 | 0.02966 | 0.025129 | 0.02154 | 0.020353
十任务闭环对照，每组 200 次，主预算 220 步
机器人与模型 | 成功/200 | 成功率
ECO65 + ZhiXing LoRA | 0 | 0.0%
Panda + Panda 基座 | 151 | 75.5%
ECO65 + ZhiXing 基座 | 3 | 1.5%
ECO65 + Panda 基座 | 132 | 66.0%
验证损失下降 93.3%，微调闭环 0/200，高成功率适配未通过
初态合法 175/200，拒绝计入分母。合法初态微调仍为 0/175。训练完成不能替代任务成功率验收。
Notes: 对象为 ECO65+ZhiXing。正式数据覆盖 Spatial 任务 0、2、3、5、6，189 条训练、39 条验证，共 170724 动作帧与 341448 张双视角图像。
本轮官方 pi05_libero 保持 discrete_state_input=False，状态保存在数据接口中，模型条件为图像和语言。仅语言/动作分支 LoRA 更新，视觉与全部非 LoRA 参数保持不变。
正式训练 10000 步，约 122.7 分钟。验证损失基座 0.30261684960020435，第10000步 0.020352864245139376，下降百分比按原始值计算，图表数据保留8位小数。重载参数字节相同，同噪声预测误差0，续训10001步未覆盖原权重。
四组采用相同原生随机 reset 对象初态，10任务各20次，220步主预算。此协议不是官方.pruned初态基准，手动渲染同时显示碰撞与视觉网格。每组25次初态拒绝保留分母，本批最高可能成功率87.5%。微调已训练与未训练任务分别0/100，合法初态中0/175。
教师最早成功需528步，微调task06某次延长诊断559步达到原生目标，但不计220步主成功，也未替代释放稳定认证。工作区伸直、渲染差异等是后续开发诊断，不是已证明的唯一根因。
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/采集完成与转换恢复记录_20261007_r1.md
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/π0.5微调完成记录_20261008_r1.md
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/闭环测试恢复与完成记录_20261008_r2.md
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/5-final-train/当前版本与文件索引_20261008_r2.md
数值来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/project-summary-evidence/summary_20261008_r1/project_facts_readback.json

## Slide 2
π0.5 的 TensorRT INT4 量化部署
Panda + PandaGripper，原始 π0.5 基座，A100 40GB 对照
部署实现
模型模块
视觉编码、图像与语言 prefix
动作专家执行 10 轮去噪
三个模块均已实际运行
INT4 量化
AWQ 与 GPTQ 两种方法
prefix 121 个 Linear
全 Linear 451 个，激活 BF16
部署验证
引擎构建、重载与请求测试
五组同初态闭环共 150 次
量化结果
全 Linear 较 prefix 显存约降 18%，请求 P99 增加
模型 | 闭环成功 | 峰值 GB | P99 ms
TRT float | 25/30 83.3% | 8.12 | 93.23
prefix AWQ INT4 | 25/30 83.3% | 5.49 | 92.93
prefix GPTQ INT4 | 27/30 90.0% | 5.44 | 93.73
全 Linear AWQ INT4 | 24/30 80.0% | 4.47 | 106.76
全 Linear GPTQ INT4 | 29/30 96.7% | 4.47 | 101.78
GPTQ 数值门槛未通过，AWQ 闭环未达 27/30
尚无候选同时通过数值与闭环验收，20 Hz 及实机部署待验证
每组 10 任务 ×3 初态。P99 基于 128 个固定观测请求，不含相机采集、编码与渲染。显存为整卡峰值。
Notes: 本页实验对象为原始 pi05_libero 基座权重和 Panda+PandaGripper，未使用 ECO65+ZhiXing 的第10000步微调权重。29/30不能代表该机械臂组合适配通过。
TensorRT 10.13.3.9。三模块为视觉编码、prefix图像/语言处理及动作专家action_step，完整执行10轮去噪。旧prefix量化覆盖121个实际可达Linear，全Linear量化覆盖163视觉+121prefix+167动作专家=451。其他参数保留浮点表示，量化压缩权重，BF16激活/GEMM，不是全模型4bit计算。
A100五组每组Spatial十任务各3个相同官方初态，共150次，全部视频完整解码。单模型驻留整卡资源记录。原始PyTorch本轮A100未测，旧4090数字不能混入此表。
GB按10^9字节计算。整卡NVML峰值含加载、预热、128观测回归与闭环，和单进程显存不同。请求P99来自20次预热后的128个相同观测串行请求，含请求构造、HTTP、解码、预处理、三模块10轮去噪、反归一化和响应解码，不含相机采集、base64编码与OSMesa渲染。
GPTQ的两组数值门槛未通过，不能以29/30替代数值验收。AWQ数值门槛通过但闭环不到27/30。尚无候选同时满足全部门槛，实际8GB设备、两小时、正式200次与实物未完成验收。全量化较prefix AWQ显存下降18.5%、P99上升14.9%，较prefix GPTQ显存下降17.8%、P99上升8.6%。
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/a100_comparison_20261008_r1/A100模型综合对比.md
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/a100_closedloop_20261008_r1/A100统一闭环测试记录.md
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/trt_t0_t2_20261007_r1/T0-T2实施记录.md
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/trt_t3_20261007_r1/T3实施记录.md
来源：/Users/yuyu/Documents/openpi/agent-work-space/6-model-inference/versions/trt_full4_20261007_r1/全Linear量化快速验证结果.md