## Slide 1
大模型与 π0.5 的 ECO65 闭环控制架构
DeepSeek 文本工具规划与原生视觉动作策略
自然语言任务
DeepSeek
文本规划与工具调用
RPent ApiAgentLoop
LiberoToolkit
pi0_doubled
π0.5 VLA
Pi05VLAClient / VLA RPC
原精度 PyTorch 服务
10 次去噪迭代
输出 10 × 7 动作块
环境 RPC 与控制
LiberoEnvClient
OSC_POSE
末端位姿增量 + 夹爪
7 维动作限幅 [−1, 1]
ECO65 + ZhiXing
LIBERO / MuJoCo
主相机 + 腕部相机
末端与夹爪状态
+1 闭合 / −1 张开
任务
文本
前 5 步
动作
控制
执行
工具状态反馈与原生成功标志
双视角 RGB + 8 维 state
每步刷新观测，每执行 5 步重新推理
state：末端位置 3 + 轴角 3 + 夹爪主动关节 2
全过程留痕
规划对话与工具日志 模型输入及动作预测 轨迹审计与双视角 MP4
当前为 LIBERO / MuJoCo 仿真闭环，原模型未微调，实机适配尚未验证
Notes: 实现依据：
/mnt/data/vla-policy/openpi/gpt-rpent-control/当前版本与文件索引_20261007_r4.md
/mnt/data/vla-policy/openpi/gpt-rpent-control/versions/eco65_zhixing_20261007_r5/run_episode.py
/mnt/data/vla-policy/openpi/gpt-rpent-control/versions/eco65_zhixing_20261007_r5/vla_bridge.py
/mnt/data/vla-policy/openpi/gpt-rpent-control/versions/eco65_zhixing_20261007_r5/env_server.py
/mnt/data/vla-policy/openpi/gpt-rpent-control/ECO65_ZhiXing部署配置复验与视频_20261007_r2.md
RPent commit: 068cd64f4f175179a13c67d429a4d00ca56fb196
上层实际模型 deepseek-flash，ApiAgentLoop no_images=True。当前完整任务重复调用 pi0_doubled，尚未证明自主分解或恢复的额外增益。
VLA 输入主相机与腕相机 RGB、8维state、任务文本。原256×256图像旋转180°，pad resize至224×224。原精度 original_torch，10次去噪，预测10×7，桥接返回前5步。
state姿态使用原LIBERO robot0_eef_quat轴角，夹爪选Left_1_Joint和Right_1_Joint。采集链路姿态采用grip_site，完整state等价性尚未验收。
动作7维为末端平移增量3、旋转增量3、夹爪1。ZhiXing动作+1闭合/-1张开，内部负向累计，默认速度0.01。
已有eco65_no_extra_pd profile在首个策略动作前切换，初始化/静置仍为legacy，OSC尺度和增益未改。
仿真控制间隔50ms，等待推理时仿真暂停，不证明墙钟实时20Hz。原生成功标志或220步预算终止。
双视角视频512×256、20FPS，RPent主视角视频256×256、20FPS，均保留全过程。
独立脚本专家采集已有实现，本次原模型闭环没有加载微调权重或使用脚本教师。
部署批Spatial10×1为0/10，文件冻结和链路接通不代表高成功率适配或实机验收。